Cтраница 1

Руководство по эксплуатации

аккумуляторной дрели-шуруповерта

MAX 120 COLOR

Просим бережно относиться к руководству по эксплуатации. Сохраняйте его в течение всего срока службы . Фирма оставляет за собой все права на внесение технических изменений и дополнений.

Руководство по эксплуатации составлено в соответствии с ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя».

Дрель-шуруповерт соответствует требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82),

ГОСТ Р МЭК 335-1-94,

ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98,

ГОСТ 12.2.030-2000, ГОСТ 17770-86, ГОСТ Р 51318.14.1-99,

ГОСТ Р 51527-99

Сертификат соответствия № РОСС DE.МЕ77.В02085

Выдан 06.08.2003 г. Срок действия до 05.08.2006 г.

Зарядные устройства для дрелей соответствуют требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 335-1-94,

ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98,

ГОСТ Р 51318.14.1-99,

ГОСТ Р 51527-99

Сертификат соответствия № РОСС DE.МЕ77.В02088

Выдан 06.08.2003 г. Срок действия до 05.08.2006 г.

Страница 2

Страница 3

Страница 4

1. Назначение

Аккумуляторная дрель-шуруповерт предназначена для сверления отверстий в древесине, ДСП, металле и пластмассе и завинчивания шурупов в древесину и жесть.

Аккумуляторная дрель предназначена только для бытового применения.

Дрель изготовлена в Швейцарии фирмой CEKA (CEKA-Elektrowerkzeuge AG+Co.KG). Адрес: Industriestr. 2, CH-9630 Wattwil под товарным знаком немецкой фирмы КРЕСС (KRESS elektrik GMBH & Co). Адрес: Hechinger str., 48, D72406, Bisingen.

2. Правила техники безопасности при работе с дрелью и предупреждение несчастных случаев

Аккумуляторная дрель выполнена в соответствии с современным уровнем техники, действующими нормами по технике безопасности и отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя и посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба в случае неквалифицированной эксплуатации и использования не по назначению.

Внимание! С целью исключения или снижения опасности возгорания, протекания аккумуляторов и предотвращения травм у пользователя во время эксплуатации аккумуляторной дрели соблюдайте основные требования по технике безопасности при работе с аккумуляторным инструментом, включая правила, приведенные ниже.

Перед началом работы с аккумуляторной дрелью обязательно ознакомьтесь и изучите инструкцию по эксплуатации и неукоснительно следуйте правилам техники безопасности, содержащимся в данном руководстве, а также общим правилам по технике безопасности при работе с электроинструментом, содержащимся в отдельном приложении.

Важные указания, с которыми необходимо обязательно ознакомиться перед началом работы, и которые нами настоятельно рекомендуются к исполнению.

- Осуществлять зарядку аккумуляторов следует только тем зарядным устройством, которое рекомендовано фирмой-изготовителем, запрещается использование рекомендованного зарядного устройства для зарядки других электрических приборов и устройств.

- Запрещается переносить дрель, удерживая ее пальцем за выключатель. Перевозить дрель и зарядное устройство следует в чемодане или коробке в условиях, исключающих её повреждение.

- Перед началом проведения любых работ аккумулятор необходимо вынуть из дрели.

- Запрещается использование вышедших из строя или деформированных аккумуляторов.

- Дрель и аккумулятор, не использующиеся в работе, должны храниться отдельно друг от друга в сухом и закрытом месте или помещении, недоступном для детей. Кроме того, в интересах безопасности необходимо постоянно следить за подключенным к сети зарядным устройством.

- Запрещается эксплуатация дрели, аккумулятора и зарядного устройства в помещениях с высоким уровнем влажности, на улице во время дождя, снегопада или тумана. Запрещено пользоваться дрелью, зарядным устройством и аккумулятором, если они находятся в отсыревшем или мокром состоянии.

- Аккумулятор и зарядное устройство всегда должны быть в чистом и сухом состоянии.

- Запрещается вскрывать аккумуляторы и подвергать их воздействию механических ударов.

- Не допускайте воздействия на аккумуляторы тепла и огня: Взрывоопасно! Запрещается укладывать аккумуляторы на обогревательные приборы, оставлять их в непосредственной близости к источникам тепла или в течении длительного времени подвергать их воздействию солнечного излучения, при температуре свыше 50 0 С аккумуляторы выходят из строя. Нагретые аккумуляторы перед зарядкой необходимо охладить. Категорически запрещено сжигать отработанные аккумуляторы.

- В экстремальных температурных условиях из аккумуляторов может выступить немного аккумуляторной жидкости, что не является признаком дефекта. Если в подобной ситуации корпус утратил свою герметичность и часть аккумуляторной жидкости попала на кожу, следует поступать следующим образом:

1. Участок пораженной кожи следует немедленно промыть водой с мылом.

2. Нейтрализовать аккумуляторную жидкость с помощью уксуса или сока лимона.

3. Если аккумуляторная жидкость попала на глаз, то его необходимо промывать чистой водой не менее 10 минут. После этого следует немедленно обратиться за помощью к врачу!

- Перед тем как подключить зарядное устройство к сети, убедитесь в том, что напряжение Вашей сети соответствует данным напряжения, указанным в заводской табличке корпуса зарядного устройства.

- Всегда проверяйте перед началом работы дрель, кабель и штекер. К ремонтным работам по устранению неисправностей допускаются только обученные специалисты сервисного центра по электроинструментам фирмы Кресс.

- Внимание! Высокое напряжение: Не вскрывать зарядное устройство!

- Следите за тем, чтобы аккумулятор был правильно установлен в зарядное устройство и между ними не было инородных предметов.

- В шахте зарядного устройства не должно быть посторонних предметов, грязи и влаги. Место хранения должно быть сухим и защищенным от воздействия низких температур.

- Контакты аккумулятора при хранеиии вне зарядного устройства следует накрывать изолирующим материалом. В случае короткого замыкания в результате перемыкания с инородной металлической поверхностью существует угроза возникновения пожара и взрыва!

- Категорически запрещено устанавливать на зарядку в зарядное устройство аккумуляторы других фирм-изготовителей.

- Соблюдайте правила по охране окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие аккумуляторы в мусоропровод, огонь или воду.

- При сверлении и завинчиваниии шурупов в стены избегайте попадания в скрытые электропроводку, трубы газо- и водоснабжения. Предварительно обследуйте поверхности, в которых будут сверлится отверстия; например, это можно сделать при помощи металлоискателя.

- Не рекомендуется длительная эксплуатация дрели при обработке асбестосодержащего материала.

- Запрещается сверлить корпус дрели для нанесения маркировок, так как происходит перемыкание защитной изоляции. Используйте для маркировки только наклейки.

- Защищайте провод зарядного устройства от режущих и острых кромок. Поврежденные провода следует немедленно заменить на новые в сервисной мастерской.

Избегайте соприкосновения рук или одежды со сверлом или насадками во время работы.

Не удаляйте руками во время работы дрели опилки, стружку, обрезки, грязь или пыль.

При работе с дрелью следует обязательно использовать специальные средства защиты: защитные очки, руковицы, плотно облегающую одежду и головной убор, не носите украшений.

Всегда выбирайте устойчивую и надежную позицию и прочно удерживайте дрель двумя руками.

Не допускайте попадания дрели в руки детей.

Используйте дрель строго по назначению, соблюдая правила техники безопасности и основные указания по эксплуатации.

Запрещается эксплуатация дрели неподготовленными, необученными людьми.

Запрещается использование дрели лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Запрещается использование дрели в том случае, если Вы устали, больны или чувствуете недомогание.

Запрещается использование дрели в помещениях с высоким уровнем загазованности и вблизи от легковоспламеняющихся материалов.

Соблюдайте порядок на рабочем месте, уберите посторонние предметы, периодически проводите уборку рабочего места от пыли, грязи, стружки, Обеспечьте для работы хорошее освещение.

Никогда не оставляйте включенной дрель без присмотра.

Следите за исправным состоянием дрели. В случае отказа, появления подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, стука, искр, заедания сверла необходимо немедленно выключить дрель и обратиться в сервисный центр.

Включение и выключение дрели выполняйте только выключателем. Перед началом работы убедитесь в том, что сверло надежно закреплено в патроне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию дрели, нарушать целостность корпуса, пытаться вскрывать и самостоятельно ремонтировать дрель, самостоятельно разбирать и смазывать дрель. Ремонтные работы разрешается выполнять только специалистам сервисного центра.

Запрещается бросать или ронять дрель. Наличие внешних механических повреждений является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

Запрещается эксплуатация сверла, имеющего повреждения.

Запрещается устанавливать дрель стационарно (например, зажимать в тиски).

Страница 5

3. Общий вид дрели (см. рис.)

- Выключатель

- Переключатель направления вращения

- Механический переключатель двух скоростей

- Регулировочное кольцо настройки крутящего момента

- Кнопка фиксации замка аккумулятора

- Аккумулятор

- Зарядное устройство для аккумулятора

Показанные на рисунке или дающиеся в описании детали и принадлежности не всегда входят в объем поставки.

4. Технические данные

Аккумуляторная дрель-шуруповерт       MAX 120

№ артикула                                                                1204 2801 (2802, 2803, 2804)

Функция реверса (левое/правое вращение)       имеется

Число оборотов в режиме холостого хода

1 скорость                                                                  0-400 об/мин.

2 скорость                                                                  0-1400 об/мин.

Максимальный диаметр завинчивания

в древесине                                                               Ø 6 мм

Максимальный диаметр отверстия при

сверлении стали                                                       Ø 10 мм

сверлении древесины                                             Ø 16 мм

Шпиндельная резьба                                               3/8” UNF

Диапазон зажима сверлильного патрона            1-10 мм

Механическая предварительная установка         7 ступеней

крутящего момента                                                   до ок. 7 Нм

Максимальный крутящий момент                          16 Нм

Вес с аккумулятором                                                ок. 1,75 кг

Гарантийный срок                                                     12 месяцев

Аккумулятор А120

№ артикула                                                                 98 02 4601

(№ запасной части 28546)

Тип                                                                             NiCd (никель-кадмиевые) щелочные

Номинальное напряжение                                      12 В=

Емкость                                                                       1,5 Ач

Количество ячеек                                                      10 шт.

Диапазон рабочей температуры                            + 50 С ... + 450 С

Вес                                                                                0,8 кг

Зарядное устройство                                 LG 60

№ запасной части                                                     32859

Входное напряжение                                                230 В ~

Выходное напряжение                                             12 В =

Зарядный ток/время зарядки                                  ок. 1,2 А / ок. 60 мин.

Вес                                                                                ок. 1,2 кг

5. Информация о шумовой эмиссии/вибрации

Измеренные значения получены в соответствии с нормативом EN 50 260.

Уровень шумового давления: 63 + 3 dB (А)

Уровень мощности шума: 76 + 3 dB (А)

Значение эмиссии, относящееся к рабочему месту: 66 + 3 dB (A).

Для лиц, эксплуатирующих данные машины, обязательно необходимы специальные средства защиты от шума.

Оцененное значение ускорения составляет 2,5 м/с2.

6. Зарядка аккумуляторов

Номинальное напряжение аккумулятора должно соответствовать данным по напряжению на дрели.

- Аккумуляторы поставляются в незаряженном состоянии. Поэтому перед началом работы их необходимо зарядить.

- Максимальную производительность дрель развивает примерно через 5 зарядно-разрядных циклов.

- Максимальный срок службы аккумуляторов достигается в том случае, если они будут заряжаться при температуре от + 50 С до + 450 С.

- Если температура аккумулятора выходит за пределы допустимого диапазона температур для зарядки (от + 50 С до + 450 С), то время зарядки увеличится на время, необходимое для охлаждения или разогрева аккумулятора.

- Важно! Аккумуляторы разряжаются, даже если дрелью не пользуются. Поэтому аккумуляторы необходимо регулярно, не реже 1 раза в полгода ставить на зарядку. Или лучше всего: вставьте аккумулятор в подключенное в сеть и готовое к работе зарядное устройство, которое по окончании процесса зарядки переключается в режим поддержания заряда. Это дает особые преимущества в плане ухода за аккумуляторами и поддержания их в состоянии оптимальной готовности к использованию.

- Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве, если он не в рабочем состоянии.

Во время зарядки зарядное устройство может слегка гудеть или нагреваться. Это нормальное явление и не должно быть поводом для беспокойства.

Страница 6

В интересах длительного срока службы следует своевременно и регулярно подзаряжать аккумуляторы, даже если дрель не используется. Это тем более необходимо, когда Вы обнаружите, что мощность дрели снизилась.

1. Надавливая на кнопку фиксации замка аккумулятора (5), выньте одновременно аккумулятор (6) из рукоятки дрели.

2, Убедитесь в том, что напряжение Вашей сети соответствует данным напряжения, указанным в заводской табличке корпуса зарядного устройства. После этого подключите штекер зарядного устройства к сети.

3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство до упора (характерного щелчка).

Зарядное устройство для аккумулятора тип: LG 60

Применение согласно назначению

Устройство предназначено исключительно только для зарядки щелочных (NiCd) аккумуляторов фирмы Кресс с напряжением от 7,2 В до 13,2 В.

Процесс зарядки

Процесс зарядки запускается, как только сетевой штекер будет вставлен в розетку и аккумулятор в в шахту зарядного устройства.

Зарядное устройство распознает состояние зарядки аккумулятора и, если аккумулятор полностью заряжен, немедленно переключается в режим поддержания заряда. Благодаря такому щадящему способу зарядки аккумулятор дольше остается работоспособным и постоянно полностью заряженным.

Режим быстрой зарядки возможен только в том случае, если температура аккумулятора будет находиться в пределах от + 50 С до + 450 С.

Зарядное устройство предназначено для длительного режима работы.

Индикация показаний и комментарий к ним

Лампочка мигает зеленым цветом: аккумулятор имеет контакт, идет процесс зарядки (макс. 60 мин.).

Лампочка горит постоянным ровным зеленым цветом: аккумулятор заряжен, зарядное устройство переключилось в режим поддержания заряда.

Лампочка горит постоянным ровным красным цветом: аккумулятор не имеет контакта или сильно перегрелся. Следует вынуть аккумулятор из зарядного устройства и вставить новый аккумулятор или охладить аккумулятор до комнатной температуры и запустить новый процесс зарядки.

Лампочка мигает красным цветом: аккумулятор вышел из строя или короткое замыкание между зарядными контактами.

- Вынуть аккумулятор из зарядного устройства.

- Отсоединить сетевой штекер от сети.

- Проверить шахту зарядного устройства на наличие инородных предметов.

В случае, если аккумуляторы не заряжаются:

1. Проверьте, есть ли напряжение в розетке.

2. Проверьте контакты в зарядном устройстве и штекере.

3. Если и после этого аккумуляторы не будут заряжаться, необходимо обратиться в сервисный центр.

Практические указания по правильному использованию аккумуляторов:

- Для достижения максимально возможного срока службы старайтесь не ставить сразу же после кратковременного использования аккумуляторы на подзарядку, а разрядить их по возможности до нижнего предела емкости и только затем снова заряжать.

- Старайтесь не допускать блокировки дрели. Вызванное блокировкой избыточное поступление тока приводит к быстрой разрядке и повышенному износу аккумулятора.

Постоянно сокращающееся время работы аккумулятора после каждой подзарядки говорит о том, что аккумулятор отработал и его необходимо заменить на новый.

Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт зарядного устройства!

Отправляйте вышедшие из строя инструменты на ремонт в сервисные мастерские!

7. Эксплуатация шуруповерта

Перед включением дрели убедитесь в надежной фиксации аккумулятора в дрели.

Включение/Выключение дрели

Выключателем (1) можно плавно регулировать число оборотов в предварительно установленном диапазоне с помощью механического двухскоростного переключателя и настраивать на обработку различных материалов.

Переключатель направления вращения

Для того чтобы дрель вращалась в нужном направлении, необходимо нажать на переключатель направления вращения (2) до упора влево или вправо. Выключатель дрели блокируется, если переключатель направления находится в среднем положении (LOCK). Благодаря этому исключается случайное включение дрели и обеспечивается защита аккумулятора от нежелательной разрядки.

Внимание! Изменять направление вращения можно только после полной остановки работы дрели!

Страница 7

Механический переключатель двух скоростей

Механическое переключение двух скоростей позволяет выбрать оптимальное число оборотов для сверления и завинчивания на второй скорости в диапазоне 0-1400 оборотов в минуту и благодаря высокому передаточному числу первой скорости (0-400 оборотов в минуту) добиться очень высокого тягового усилия даже при завинчивании шурупов больших диаметров.

Переключение осуществляется перемещением переключателя (3) до упора в 1 или во 2 положение.

Предварительная установка крутящего момента

Аккумуляторная дрель-шуруповерт оснащена механизмом предварительной установки крутящего момента в семи положениях.

Момент затяжки для определенного винта или шурупа устанавливается по шкале регулировочного кольца (4).

Регулировка крутящего момента необходима для завинчивания (отвинчивания) шурупов и винтов, и величина момента зависит от нескольких факторов: рода и твердости обрабатываемого материала, наличия предварительно просверленного отверстия под шуруп, рода и длины используемых винтов и шурупов, а также требований, предъявляемые к винтовому соединению.

Поэтому данные, указанные в таблице. следует рассматривать в качестве ориентировочных:

1 ступень = ок. 1 Нм: винты Ø 3 мм

2 ступень = ок. 2 Нм: винты Ø 3,5 мм

3 ступень = ок. 3 Нм: винты Ø 4 мм

4 ступень = ок. 4 Нм: винты Ø 4,5 мм

5 ступень = ок. 5 Нм: винты Ø 5 мм

6 ступень = ок. 6 Нм: винты Ø 5,5 мм

7 ступень = ок. 7 Нм: винты Ø 6 мм

Благодаря конструкции муфты сцепления для крутящего момента момент достижения заданного крутящего момента подтверждается звуковым сигналом (щелчком). При расцеплении муфты раздается звук трещетки.

Быстрозажимный сверлильный патрон

Переключатель направления вращения в положении LOCK.

Быстрозажимный патрон закреплен на шпинделе при помощи правой резьбы. Откручивание патрона во время левого вращения предотвращает стопорный винт с левой резьбой. Доступ к этому винту возможен только при полном открытии патрона.

При остановке работы дрели шпиндель автоматически блокируется, что исключает возможность проворачивания патрона.

Автоматическая блокировка шпинделя позволяет быстро и просто осуществить замену инструмента (сверла или наконечника) в сверлильном патроне.

Чтобы открыть сверлильный патрон, необходимо вращать втулку в направлении «Открыть» (AUF).

Чтобы затянуть инструмент в патроне, необходимо открыть патрон и вставить до упора инструмент (сверло или наконечник). Затем, вращая втулку в направлении «Закрыть» (ZU), сильно затянуть патрон.

При работе с мягкими хвостовиками сверла необходимо через короткие промежутки времени обязательно подтягивать патрон!

Внимание! В целях безопасности при выполнении любых работ по монтажу и разборке обязательно отсоединяйте аккумулятор от дрели!

- Указания по практическому применению

Режим сверления

Для режима сверления установите кольцо регулировки крутящего момента на символ «Сверление» ((Bohren). В этом положении муфта сцепления для крутящего момента отключена. При работе в режиме сверления в Вашем распоряжении будет максимально возможный крутящий момент.

Следите за тем, чтобы при сверлении стали стружка не попадала в вентиляционные каналы корпуса, так как они затягиваются постоянными магнитами электродвигателя и прочно прилипают к электродвигателю.

В режиме с верления запрещено завинчивать шурупы!

Режим завинчивания

Рабочий шпиндель дрели оснащен гнездом в форме внутреннего шестигранника. Наконечники необходимо устанавливать непосредственно в это гнездо и дрель превращается в шуруповерт. Установку наконечников необходимо производить в следующей последовательности:

- установить переключатель направления вращения в положение LOCK.

- снять патрон.

- вставить наконечник.

Следите за тем, чтобы наконечники (биты) и шлицы шурупов совпадали по размеру, форме и типу.

Используйте преимущественно винты с крестообразным шлицем. Благодаря их способности к самоцентрированию обеспечивается более надежная работа.

Демонтаж сверлильного патрона

Переключатель направления вращения в положении LOCK.

Удалите стопорный винт с левой резьбой, который предотвращает откручивание патрона во время левого вращения. Сверлильный патрон поддается откручиванию при помощи легкого и слабого удара по торцовому шестигранному ключу, закрепленному на сверлильном патроне.

Монтаж выполняется в обратной последовательности.

Перед началом монтажа необходимо очистить торцевые поверхности сверлильного патрона и шпинделя. Затем сверлильный патрон необходимо снова хорошо затянуть и зафиксировать с помощью стопорного предохранительного винта.

Кроме того помните, что категорически запрещено при использовании сверлильного патрона с зубчатым ободом крепить ключ патрона к дрели при помощи цепочек, шнурков или подобными средствами.

При сверлении и завинчивании заготовки необходимо закреплять таким образом, чтобы они не вращались вместе со сверлом.

Страница 8

9. Сертификат соответствия СЕ

Настоящим заявляем со всей ответственностью, что данное изделие соответствует следующим нормам или нормативным документам:

EN 50260-2-2, EN 60335-2-2, EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/3-3

директивам 73/23/ЕЭС - по низкому напряжению,

89/336/ЕЭС – по электромагнитной совместимости,

98/37/ЕС – по машиностроению.

Kress-elektrik GmbH + Co., D-72406 Bisingen

Бизинген, сентябрь 2003 г.

Альфред Биндер 				Иозеф Ляйнс

Руководитель отдела развития 	Руководитель отдела контроля качества

10. Информация по гарантийному обслуживанию

1. Данный инструмент был изготовлен с высокой точностью и подвергается на заводе изготовителе строгому контролю на качество.

2. Поэтому мы предоставляем гарантию на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных и материальных дефектов, и возникшим в течение 12 месяцев с даты продажи конечному потребителю.

Без предъявления гарантийного талона или при отсутствии на талоне штампа торгового предприятия и даты продажи претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Инструмент не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- вскрытие (попытка вскрытия) или ремонт инструмента самим пользователем или не уполномоченными на это лицами,

- при использовании принадлежностей, не предусмотренных заводом-изготовителем,

- если у инструмента забиты вентиляционные каналы пылью или стружкой,

- в случае наличия внутри инструмента инородных материалов,

- при обнаружении следов заклинивания и перегрузки (например, одновременное перегорание ротора и статора, обеих обмоток статора),

- в случае внешних механических повреждений, возникших по вине владельца,

- в случае воздействия на инструмент обстоятельств непреодолимой силы.

- в случае нарушения требований и правил руководства по эксплуатации (в частности, при выгорании контактов кольца переключателя реверса),

- при неправильно заполненном гарантийном талоне, без руководства по эксплуатации,

- при повреждении изделия вследствие неправильной транспортировки и хранения,

- при использовании не по назначению, например при использовании бытового инструмента в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли.

Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

Претензии от третьих лиц не принимаются.

Инструмент принимается в гарантийный ремонт в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие быстроизнашиваемые запасные части для аккумуляторной дрели-шуруповерта и зарядных устройств:

- угольные щетки,

- сетевой кабель,

- трубка защиты кабеля от изломов,

- переключатель скорости,

- сверлильный патрон,

- ключ к сверлильному патрону,

- аккумулятор,

- наконечник (бит).

Кроме того, все резиновые, уплотнительные, компрессионные запасные части признаются быстроизнашиваемыми и не подлежат гарантии.

Запрещается эксплуатация инструмента при появлении признаков повышенного искрения. Для выяснения причин искрения покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток, устраняются за счет покупателя.

При поступлении инструмента в мастерскую должны быть в наличии все комплектующие, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации, а также документы, подтверждающие факт покупки (контрольно-кассовый чек, счет-фактура и пр).

С условиями гарантийных обязательств согласен

При покупке дрель-шуруповерт была проверена, полностью укомплектована и имеет безупречный внешний вид  								___________________			(подпись получателя)

11. Перечень запасных деталей

Дрель-шуруповерт MAX 120 Color

№ детали        № заказа                 Наименование

__________________________________________________________________

1 		31752 		Быстрозажимный патрон Р 10

2 		27628 		Винт М5х30 левого вращения

3 		31189 		Переключатель

4 		32863 		Редуктор в комплекте

5 		46409 		Двигатель в комплекте с шестерней 13,2 В

6 		46988 		Выключатель

7 		46630 		Контактный зажим

8 		28546 		Аккумулятор 12 В черный 1,5 Ач

11 		32853 		Корпус

12 		45983 		Винт

13 		32859 		Зарядное устройство LG 60

15 		32848 		Руководство по эксплуатации

16 		29754 		Бирка с фирменным знаком