DOUG STOWE

Детское кресло-качалка популярная конструкция и постоянно востребована. В версии автора, украшенное милой и простой резьбой, это кресло может передаваться по наследству из поколения в поколение.

Я начал делать детские кресла-качалки, когда один мой друг попросил меня сделать стульчики для детской читальни напротив его магазина кожаных изделий. Идея была в том, что пока родители тратят деньги в магазине, их детям было бы удобно, качаясь, читать книжки. Это сработало. Мои стулья также имели успех и потом даже появились запросы от бабушек (в меньших количествах), проживающих в нашем маленьком городке.

В качестве модели я взял старое разбитое кресло-качалку, чтобы снять оригинальные размеры-пропорции и определить эффективную форму самих «качалок»; в последствии, я их несколько усовершенствовал.

Нелегко подгонять размеры при конструировании детского стула. К счастью, дети растут, и совершенные размеры здесь не требуются. Моя собственная дочь пользовалась своей качалкой с момента, когда она начала ходить, и до тех пор, когда ей исполнилось пять лет (уже было тесно). А теперь на ее кресле сидят плюшевые медведи.

Филенчатое сиденье

Уникальность этого кресла в его филенчатом сиденье - легкое, но достаточно прочное, чтобы выдержать несколько поколений, да и материалы расходуются экономно. В качестве древесины я выбрал черный орех. Его красивый цвет, удобство для резьбы и обработки заслуживают внимания и любви мастеров, а стул при этом может стать фамильной ценностью.

Есть примеры, когда работа ведется от чертежа до вырезания деталей в размер. В данном случае это было бы ошибкой. Используйте чертеж как руководство, а размеры погоняйте, стыкуя детали. Небольшие отклонения угловых размеров могут влиять на соединения и длину деталей, что вызовет сложности при окончательной сборке.

Обычно пазы я вырезаю с помощью погружного фрезера, фрезерного стола и направляющей для выставления положения и длины паза. Однако, для вырезания пазов в «качалках» и спинке сиденья я использовал сверлильную стойку (станок), так как у «качалок» изогнутая форма, а у спинок пазы под углом к поверхности детали. Большинство пазов и шипов я вырезал прежде, чем обрабатывать детали. Однако, при изготовлении задних ножек сначала вырезались пазы, а затем шипы для соединения с «качалками». Далее ножки вырезаются по форме и, наконец, шипы для соединения задних ножек и верха спинки.

Каждое кресло, которое я сделал, немного отличалось формой спинки и резьбой. Для получения шаблона формы спинки я вычертил его половинку на сложенном листе бумаги, потом раскрыл этот лист, прочертил полный контур на заготовке и с помощью ленточной пилы по контуру выпилил деталь.

Шаблон для резьбы

Для получения шаблона для резьбы, я сначала вырезал спинку, а затем отчертил область резьбы, удерживая карандаш так, чтобы расстояние от края регулировать пальцем с внешней стороны. Получилось быстро и без использования специальных приспособлений.

Затем из плотной бумаги я вырезал шаблон-трафарет. Чтобы быть выразительной, резьба не обязательно должна быть совершенной. Моя собственная резьба сделана быстро и «примитивно»,  но на детском кресле она может прекрасно смотреться. Даже сделанная просто, она превращает простое кресло в заветное произведение искусства. Мотив сердечек так часто встречается в мебели в стиле кантри, что кажется банальным и неоригинальным. Чтобы избежать этого, я представил сердечки в виде элементов цветов, соединенных лозой. Когда рисунок готов, цветочный трафарет можно вращать и переворачивать, создавая различные вариации. Если набросок вас не устраивает, с заготовки его можно стереть ластиком. Когда появится нужный вариант, прочертите карандашом соединительные линии. Листочки довольно просто нарисовать и шаблон для этого не требуется.

Для обвода контуров я использую узкую прямую стамеску, при этом режу под небольшим углом внутрь так, чтобы не оставалось острых граней. Когда обвод завершен, приступаю к формированию текстуры фона с помощью мелкой полукруглой стамески, действуя быстрыми беспорядочными штрихами. Когда фон текстурирован, несколько дополнительных резов стамеской добавят детали. Чтобы выявить внутренние элементы цветков, детали листьев и лепестков, я использую U- и V-образные стамески. Легкое шлифование вручную снимает лишние стружку и сколы, а также смягчит резкие грани.

Сборка в три стадии

Сборка осуществляется в три стадии. Сначала собирается центральная часть сиденья, затем левая и правая качалки/подлокотники/боковины сиденья/ножки. Используйте медленно застывающий клей, чтобы было время проверить стыковку деталей. Когда собраны боковины и сиденье, я устанавливаю рейки спинки на места и вставляю верх спинки.

Для выявления красоты древесины ореха и ее защиты кресло пропитывается датским маслом (Danish oil).

Мои первые кресла для магазина кожаных изделий выдержали тяжелое испытание годами, несмотря на то, что на них вставали, сильно качались и сидели в мокрых подгузниках. Другие, за которыми ухаживали, будут еще долго качать детей и наверняка переживут меня.

Эта статья была впервые опубликована в журнале USA Woodwork

Подписи к рисункам:

- Прежде, чем придать форму задним ножкам, используя сверлильный, фрезерный или долбежный станок, вырезаются пазы.

- Наклонные шипы вырезаются с помощью пилы со скользящим упором и упором-ограничителем.

- Теперь для вырезания шипов используем специальное приспособление на пильном столе.

- И

- Скользящий упор позволяет обрезать шипы по ширине. Обратите внимание, что заготовка прижата к упору с помощью зажимов.

- Окончательно вырезаем шип, наклонив диск пилы. Наклонный упор используется для установки положения реза.

- Чтобы шипы соответствовали пазам, их грани закругляют с помощью рашпиля.

- После вырезания шипов и пазов для соединения с «качалками» задние ножки вырезаются по форме с помощью ленточной пилы.

- Для придания плавных очертаний выпиленным «качалкам», я использовал шлифовальный диск, установленный на циркулярной пиле. Стол пилы обеспечивает очень плоское основание.

- Теперь высверливаю пазы в «качалках».

- Прямой стамеской вычищаю полость пазов.

- Высверливаю пазы в верхней детали спинки. Я использую спиральные сверла, высверливая сначала внешние отверстия, а затем выбираю материал между ними.

- Перемещаю упор на сверлильном станке для завершения вырезания пазов в детали спинки. Это позволит создать необходимый угол, чтобы кресло расширялось спереди.

- Прочистить пазы теперь можно довольно быстро.

- Прижав деталь спинки к верстаку, прочертите кривую для выпиливания.

- Теперь выпиливаем по этой кривой на ленточной пиле.

- Закончить изготовление спинки поможет шаблон из бумаги. Я счел более простым вырезать одну половинку шаблона с помощью ножниц, не пользуясь карандашом.

- Заканчиваем выпиливать спинку на ленточной пиле.

- Прежде чем начать резьбу, обвожу деталь карандашом по периметру, используя один палец в качестве направляющей. Это обеспечивает равное удаление линии от кромки.

- Вырезанные шаблоны-формы можно перемещать, переворачивать и поворачивать под нужным углом, создавая различные неповторяющиеся рисунки.

- Начинаю вырезать с помощью узкой прямой стамески, наклоняя рез на вырезаемую часть.

- Мелкой стамеской начинаю удаление материала.

- Той же стамеской  формирую фон рисунка.

- Детали прорабатываю маленькими U- и V-образными стамесками.

- Для простой резьбы особых вложений не требуется. Стамеску в центре и крайнюю справа я сделал сам.

- Боковины сиденья и передние ножки соединяются вполдерева. Первыми я склеил распорки и панели сиденья.

- Небольшой штырь (щепка) поможет распределить клей внутри паза.

- Тщательно проверьте левую и правую сборки ножек на совмещение. Это важно для плавного качания.

- Теперь склеиваю сборку сиденья и сборку ножки/полозья/подлокотники/боковины сиденья.

- После сборки кресла насаживаю верхнюю деталь спинки на рейки.